## Slide 1: 汇编语言与微机原理
熊迎军
xyj@njau.edu.cn
13776655525

## Slide 2: Di 第三章 指令系统
3.1 指令与指令系统
3.2 IA-32指令系统
3.3 本章小结

## Slide 3: 3.1 指令与指令系统
指令
控制计算机完成某种操作的命令
指令系统
处理器所能识别的所有指令的集合
指令的兼容性：
同一系列机的指令都是兼容的。
16位8086指令系统是Intel 80x86系列微处理器指令系统的基础

## Slide 4
零操作数指令： 操作码
单操作数指令： 操作码 操作数
双操作数指令： 操作码 操作数，操作数
多操作数指令： 三操作数及以上
指令
长度

## Slide 5: 指令的执行速度
指令的字长影响指令的执行速度
对不同的操作数，指令执行的时间不同：
快！
立即数
寄存器
存储器

## Slide 6
按功能划分为六大类：
数据传送
算术运算
逻辑运算和移位
串操作
程序控制
处理器控制
3.2 IA-32指令系统
Intel 8086指令系统共有117条基本指令

## Slide 7
通用数据传送
输入输出
地址传送
标志位操作
3.2.1 数据传送类指令

## Slide 8
一般数据传送指令
堆栈操作指令
交换指令
查表转换指令
字位扩展指令
特点：
  该类指令的执行对标志位不产生影响
3.2.1.1 通用数据传送类指令

## Slide 9: （1）一般数据传送指令
一般数据传送指令： MOV
格式：
  MOV dest，src
操作：
  src
例：
  MOV AL，BL
dest

## Slide 10
注意点：
  两操作数字长必须相同；
  两操作数不允许同时为存储器操作数；两操作数不允许同时为段寄存器；
  在源操作数是立即数时，目标操作数不能是段寄存器，
  在debug调试中，如果目标操作数是存储器操作数时，前面要加byte或者word
  IP和CS不作为目标操作数，FLAGS一般也不作为操作数在指令中出现。

## Slide 11
MOV CS,3000H ；不正确
MOV AX,3000H ;
MOV CS,AX ；不正确
MOV SS,1000H ；不正确
MOV DI,1000H
MOV SS,DI ；正确
如果要将数据送入段寄存器(DS、ES、SS)，必须先将这个数送入一个非段寄存器，然后在送到段寄存器。
Notes: dubug调试中，mov cs ，ax虽然可以执行，但是会发现执行的结果是找不到指令，所以还是不允许的。

## Slide 12: 例1
判断下列指令的正确性：
  MOV AL，BX；错误，操作数类型不同
  MOV AX，[SI]05H；正确
  MOV [BX][BP]，BX；错误，不能将两个基址寄存器组合一起寻址
  MOV DS，1000H；错误，立即数不能给段寄存器赋值
  MOV [1200]，[SI]；错误，不能用1条指令完成两个存储单元之间的数据传送

## Slide 13: 例2例
将立即数2AH送入内存数据段1000H开始的100个单元中。
题目分析：
  确定首地址
  确定数据长度
  写一次数据
  修改单元地址
  修改长度值
  判断写完否？
  未完继续写入，否则结束
1063H
100B
1000H
┇
┇
2AH
数据段
2AH
2AH
2AH

## Slide 14
程序段：
MOV DI，1000H
MOV CX，64H
MOV AL，2AH
AGAIN：MOV [DI]，AL
INC DI ；DI+1
DEC CX ；CX-1
JNZ AGAIN ；CX≠0则继续
INT 20H;结束程序

## Slide 15: 上段程序在代码段中的存放形式
设CS=109EH，IP=0100H，则各条指令在代码段中的存放地址如下：
CS : IP 机器指令 汇编指令
109E：0100 B80010 MOV DI，1000H
109E：0103 . MOV CX，64H
109E：0105 . MOV AL，2AH
109E：0107 . MOV [DI]，AL
109E：0109 INC DI
109E：010A DEC CX
109E：010B JNZ 0107H
109E：010D HLT

## Slide 16: 数据段中的分布
送上2AH后数据段中相应存储单元的内容改变如下：
DS：1000 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1010 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1020 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1030 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1040 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1050 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1060 2A 2A 2A 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
偏移地址[DI]

## Slide 17: （2）堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
格式: PUSH OPRD
出栈指令 POP
格式: POP OPRD
OPRD只能是16位寄存器或存储器操作数（两单元）

## Slide 18: 压栈指令 PUSH
指令执行过程：
  SP - 2 → SP
  操作数高字节 → SP+1
  操作数低字节 → SP
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 19: 压栈指令的操作
设AX=1234H，SP=1200H
执行 PUSH AX 指令后堆栈区的状态：
1200H
┇
堆栈段
SP-2=11FEH
12H
34H
1200H
┇
堆栈段
12H 34H
AX
入栈后
入栈前

## Slide 20: 出栈指令POP
指令执行过程：
SP
SP+1
SP ← SP+2
操作数低字节
操作数高字节
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 21: 出栈指令的操作
执行 POP AX
12H
34H
11FEH
┇
堆栈段
代码段
PUSH
12 34
AX
SP+2
1200H
┇
出栈后
出栈前

## Slide 22: 堆栈操作指令说明
指令的操作数必须是16位的；
操作数可以是寄存器或存储器两单元，但不能是立即数；
不能从栈顶弹出一个字给CS（允许PUSH CS）；
PUSH和POP指令在程序中一般成对出现；
PUSH指令的操作方向是从高地址向低地址，而POP指令的操作正好相反。

## Slide 23: 例：
MOV AX，9000H
MOV SS，AX
MOV SP，E200H
MOV DX，38FFH
PUSH DX
PUSH AX
POP DX
POP AX
如此，会使DX和AX的内容互换

## Slide 24: （3）交换指令
格式：
XCHG MEM/REG，MEM/REG
注：
  两操作数必须有一个是寄存器操作数
  不允许使用段寄存器
  两个操作数字长要一致。
例：
  XCHG AX，BX
  XCHG [2000H]，CL

## Slide 25: （4）查表指令
格式：
XLAT；（AL） （（BX）+（AL））
或：XLAT src_table ；
（src_table表示要查找的表的首地址）
说明：
  用BX的内容代表表格首地址，AL内容为表内位移量，BX+AL得到要查找元素的偏移地址
  表格长度最大不能超过256个字节
操作：
  将BX+AL所指单元的内容送AL

## Slide 26: 例：
数据段中存放有一
张ASCII码转换表，
设首地址为2000H，
现欲查出表中第11
个代码的ASCII码
30
31
32
...
39
41
42
...
45
46
2000H+0
2000H+11
‘0’
‘1’
‘2’
‘9’
‘A’
‘B’
‘E’
‘F’

## Slide 27
可用如下指令实现：
  MOV BX，2000H ；BX←表首地址
  MOV AL，0BH ；AL←序号
  XLAT ；查表转换
执行后：AL = 42H
还可用其他方法实现，如：
  MOV BX，2000H
  MOV AL，[BX+0BH]

## Slide 28: （5）字位扩展指令
将有符号数的符号位扩展到高位；
指令为零操作数指令，采用隐含寻址，隐含的操作数为AX及AX，DX
无符号数的扩展规则为在高位补0

## Slide 29: 字节到字的扩展指令
格式：
  CBW
操作：
  将AL内容扩展到AX
规则：
  若最高位=1，则执行后AH=FFH
  若最高位=0，则执行后AH=00H

## Slide 30: 字到双字的扩展指令
格式：
  CWD
操作：
  将AX内容扩展到DX AX，高位存放在DX中，隐含了操作数AX。
规则：
  若最高位=1，则执行后DX=FFFFH
  若最高位=0，则执行后DX=0000H

## Slide 31: 例：
判断以下指令执行结果：
MOV AL，44H
CBW
MOV AX，0AFDEH
CWD
MOV AL，86H
CBW

## Slide 32
掌握：
指令的格式及操作
指令的两种寻址方式
指令对操作数的要求
3.4.1.2 输入输出指令
专门面向I/O端口操作的指令
指令格式：
  输入指令： IN acc，PORT
  输出指令 ：OUT PORT，acc
端口地址

## Slide 33
根据端口地址码的长度，指令具有两种不同的端口地址表现形式。
直接地址
  端口地址为8位时，指令中直接给出8位端口地址（立即数方式）；
  寻址256个端口。
间接地址
  端口地址为16位时，指令中的端口地址必须由DX指定；
  可寻址64K个端口。

## Slide 34: 例：
IN AX，80H
MOV DX，2400H
IN AL，DX
OUT 35H ，AX
OUT AX，35H

## Slide 35
取偏移地址指令LEA
*LDS指令
*LES指令
3.4.1.3 地址传送指令

## Slide 36: （1）取偏移地址指令LEA
操作：
  将变量的16位偏移地址取出送目标寄存器
当程序中用符号地址表示内存偏移地址时，须使用该指令。
格式：
LEA REG，MEM
指令要求：
  源操作数MEM必须是一个存储器操作数，目标操作数必须是16位通用寄存器，一般是间址寄存器（BX，BP，SI，DI）。

## Slide 37
例1：
设（BX）=1000H，（DS）=6000H，（61050H）=33H，（61051H）=44H。比较以下两条指令的执行结果。
LEA BX，[BX+50H]
MOV BX，[BX+1]
则，第1条指令执行后，（BX）=？，第2条指令执行后，（BX）=？。

## Slide 38
例2：
将数据段中首地址为MEM1 的50个字节的数据传送到同一逻辑段首地址为MEM2的区域存放。编写相应的程序段 。

## Slide 39
开 始
取源地址
取目标地址
送数据块长度到CL
传送一个字节
修改地址指针
修改计数值
计数值=0？
结 束
N
Y

## Slide 40
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CL，50
NEXT： MOV AL，[SI]
MOV [DI]，AL
INC SI
INC DI
DEC CL
JNZ NEXT
HLT
┇
┇
┇
MEM1
12H
34H
MEM2

## Slide 41: （2）LDS指令
LDS reg16，mem32；
（reg16） ((mem32)+1:(mem32))
(DS) ((mem32)+3:(mem32)+2)
其中，源操作数mem32位存储器操作数，给出的是内存中4个连续的存储单元的逻辑地址。目标操作数reg16必须是BX、BP、SI、DI等4个间址寄存器之一。
该指令用于把存储器mem32中存放的一个32位远地址指针（包
括偏移地址）送到reg16和DS。4个存储单元的前两个单元的内
容作为偏移地址送reg16，后两个单元的内容作为段地址装入
段寄存器DS

## Slide 42
例1：
设（DS）=6000H，内存地址为60348H开始的4个单元中存放了一个32位的远指针98011H（该地址存放的内容是3412H），以下指令将该指针装入DS：SI中。
LDS SI，[0348H]
MOV AX，[SI]
指令执行后：（SI）=8011H，（DS）=9000H，（AX）=3412H

## Slide 43
（3）LES指令
这条指令的格式及功能与LDS指令非常类似，不同的是，两个高地址单元中给出的段地址不是送往DS，而是送到ES。
例如：将上例中的LDS指令改为LES指令，则指令执行后：
（SI）=8011H，（ES）=9000H，而DS内容没有改变

## Slide 44
LAHF
SAHF
PUSHF
POPF
隐含操作数AH
隐含操作数FLAGS
3.4.1.4 标志位操作指令

## Slide 45: （1）LAHF，SAHF
LAHF
操作：
  将FLAGS的低8位的SF，ZF，AF，PF，和CF装入AH对应位置，8位中其余3位为无效位
SF
PF
AF
ZF
CF
….
AH
FLAGS
D15
D0
D7
D0
SAHF
执行与LAHF相反的操作

## Slide 46: （2）PUSHF，POPF
针对FLAGS的堆栈操作指令
将标志寄存器压栈或从堆栈弹出
PUSHF:(指令本身不影响标志位)
[SP-1] （FLAGSH）
[SP-2] （FLAGSL）
（SP） （SP）-2
POPF:(指令影响标志位)
（FLAGSL） [SP]
（FLAGSH） [SP+1]
（SP） （SP）+2

## Slide 47
加法运算指令
减法运算指令
乘法指令
除法指令
算术运算指令的执行大多对状态标志位会产生影响
3.4.2 算术运算类指令

## Slide 48
普通加法指令ADD
带进位的加法指令ADC
加1指令INC
加法指令对操作数的要求与MOV指令相同
3.4.2.1 加法指令

## Slide 49: （1）ADD指令
格式：
  ADD OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1+OPRD2
ADD指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响
OPRD1
注意：源操作数和目标操作数不能同时为存储器操作数；
不能对段寄存器进行运算。

## Slide 50
01111000
+ 10011001
00010001
1
标志位状态： CF= SF=
AF= ZF=
PF= OF=
1
0
1
0
1
0
例： MOV AL，78H
ADD AL，99H
指令执行后6个状态标志位的状态

## Slide 51
溢出标志OF(Over flow flag) OV(1) NV(0)
方向标志DF(Direction flag) DN(1) UP(0)
中断标志IF(Interrupt flag) EI(1) DI(0)
符号标志SF(Sign flag) NG(1) PL(0)
零标志ZF(Zero flag) ZR(1) NZ(0)
辅助标志AF(Auxiliary carry flag) AC(1) NA(0)
奇偶标志PF(Parity flag) PE(1) PO(0)
进位标志CF(Carry flag) CY(1) NC(0)

## Slide 52: （2）ADC指令
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与ADD指令完全一样
指令的操作：
  OPRD1+OPRD2+CF OPRD1
ADC指令多用于多字节数相加，使用前要先将CF清零。

## Slide 53: 例：求两个20B数的和
LEA SI，M1
LEA DI，M2
MOV CX，20
CLC ；使CF=0
NEXT ： MOV AL，[SI]
ADC [DI]，AL
INC SI
INC DI
DEC CX
JNZ NEXT
HLT
┇
┇
┇
M1
12H
34H
M2

## Slide 54: （3）INC指令
格式：
INC OPRD
操作：
OPRD+1 OPRD
常用于在程序中修改地址指针
不能是段寄存器或立即数
INC指令不影响CF标志位，但对其它5个状态标志AF、OF、PF、SF及ZF会产生影响。

## Slide 55
普通减法指令SUB
考虑借位的减法指令SBB
减1指令DEC
比较指令CMP
求补指令NEG
减法指令对操作数的要求与对应的加法指令相同
3.4.2.2 减法指令

## Slide 56: （1）SUB指令
格式：
  SUB OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1- OPRD2 OPRD1
对操作数的要求以及对标志位的影响与ADD指令相同

## Slide 57: （2）SBB指令
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与SUB指令完全一样。
主要用于多字节减法运算。
指令的操作：
  OPRD1- OPRD2- CF OPRD1

## Slide 58: （3）DEC指令
格式：
  DEC OPRD
操作：
  OPRD - 1 OPRD
指令对操作数的要求与INC相同（不能是段寄存器或立即数）
指令常用于在程序中修改计数值

## Slide 59: 例：
MOV BL，2
NEXT1： MOV CX，0FFFFH
NEXT2： DEC CX
JNZ NEXT2 ; ZF=0转NEXT2
DEC BL
JNZ NEXT1 ; ZF=0转NEXT1
HLT ; 暂停执行

## Slide 60: （4）NEG指令（求补指令）
格式：
  NEG OPRD
操作：
  0 - OPRD OPRD
8/16位寄存器或存储器操作数
用0减去操作数，相当于对该操作数求补码
NEG指令对6个状态标志位均有影响，但要注意以下两点：
①执行NEG指令后，一般情况都会使CF为1，除非给定操作数为0，CF才会为0。
②当指定的操作数为80H（-128）或为8000H（-32768），则执行NEG指令后，结果不变，但OF置1，其它情况下OF均值0
Notes: debug测试mov ax,80h,neg ax发现OV并没有置1，这是因为目的操作数是16位，这是80H是正数，0-80H=-128，这个值还在-32767~+32768范围（16位），所以没有溢出OF=0
如果改成mov al,80h,neg al发现OV和CF都被置1，这是因为目的操作数是8位，80H对应-128,0-80H=+128,超出有符号数范围-128~127，所以发生溢出，OF=1

## Slide 61: （5）CMP指令
格式：
  CMP OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1- OPRD2
用途：用于比较两个数的大小，可作为条件转移指令转移的条件
指令执行的结果不影响目标操作数，仅影响标志位！
指令对操作数的要求及对标志位的影响与SUB指令相同

## Slide 62
两个带符号数的比较
CMP AX，BX
两个数的大小由OF和SF共同决定
两个无符号数的比较
CMP AX，BX
若 AX > BX CF=0
若 AX < BX CF=1
不等关系
根据ZF状态判断。如果ZF=1，则两个操作数相等，否则不相等。
相等关系

## Slide 63
若SF=0，OF=0 则说明结果为正数，没有溢出，AX>BX
若SF=1，OF=0 则说明结果为负数，没有溢出，AX<BX
若SF=0，OF=1 则说明结果为正数，发生溢出，AX<BX
若SF=1，OF=1 则说明结果为负数，发生溢出，AX>BX

## Slide 64: 例：
LEA BX，MAX
LEA SI，BUF
MOV CL，20
MOV AL，[SI]
NEXT：INC SI
CMP AL，[SI]
JNC GOON ；CF=0转移
XCHG [SI]，AL
GOON：DEC CL
JNZ NEXT
MOV [BX]，AL
HLT
┇
┇
┇
MAX
BUF
XXH
XXH
XXH
在20个数中找最大的数，并将其存放在MAX单元中。

## Slide 65
无符号的乘法指令MUL
带符号的乘法指令IMUL
注意点：
  乘法指令采用隐含寻址，隐含的是存放被乘数的累加器AL或AX及存放结果的AX，DX.
3.4.2.3 乘法指令

## Slide 66: （1）无符号数乘法指令
格式：
MUL OPRD
操作：
OPRD为字节数
OPRD为16位数
注意：两操作数字长必须相等，且不能为立即数
AL×OPRD
AX×OPRD
DX：AX
AX

## Slide 67
MUL BYTE PTR[BX]
┇
BX
XXH
AL ×XXH
AX
【例】

## Slide 68: （2）带符号数乘法指令
格式：
IMUL OPRD
操作：
OPRD为字节数
OPRD为16位数
AL×OPRD
AX×OPRD
DX：AX
AX
DX:高16位，AX:低16位

## Slide 69
说明：
IMUL指令在格式上和功能上都与MUL指令类似，有如下区别：
要求两乘数都须为有符号数
若乘积的高半部分是低半部分的符号位的扩展，则CF=OF=0，否则CF=OF=1
指令中给出的源操作数应满足带符号数的表示范围
Notes: 对于有符号乘法，设：
乘数 A、B（n 位有符号数）
乘积 P = A × B（2n 位）
关键点：2n 位的乘积可以完整表示 A×B 的精确值（不会溢出），但我们通常只取低 n 位作为结果。
判断标准：
如果高 n 位仅仅是低 n 位的符号扩展，说明低 n 位已经能正确表示乘积（没有丢失有效信息）
如果高 n 位不只是符号扩展，说明乘积需要高 n 位才能完整表示，低 n 位丢失了有效信息（发生溢出）
以8位乘法为例，正确情况（没有溢出）：
正数 × 正数 = 正数
例：3 × 4 = 12
乘积：0000 1100（12）
高8位：0000 0000（全是0，是低8位符号位0的扩展）
正数 × 负数 = 负数
例：3 × (-4) = -12
乘积：1111 0100（-12）
高8位：1111 1111（全是1，是低8位符号位1的扩展）
溢出情况：
例：100 × 100 = 10000
8位有符号数：100（0110 0100）
乘积：10000 = 0010 0111 0001 0000
低8位：0111 0001（113）
高8位：0010 0111（39）
高8位既不是全0也不是全1，不是低8位的符号扩展 → 溢出

## Slide 70
【例】
设（AL）=FEH，（CL）=11H，求AL与CL的乘积。
若将两个寄存器中内容看做无符号数，则应使用指令：
MUL CL
指令执行后（AX）=10DEH，因AH中的结果不为零，故CF=OF=1
若将两操作数看做有符号数，则二者相乘应采用有符号数的乘法指令，即：
IMUL CL
指令执行后（AX）=FFDEH=-34，则AH中内容为AL中的符号扩展，故CF=OF=0.
Notes: 注意：有符号数乘法时，给出的数一般都是补码，必须先转换成源码才能相乘。

## Slide 71
无符号除法指令：DIV
有符号除法指令：IDIV
3.4.2.4 除法指令
进行除法时：
对被除数、商及余数存放有如下规定：
被除数 商 余数
字节除法 AX AL AH
字除法 DX:AX AX DX
16位/8位 → 8位商
32位/16位→16位商
除法指令规定被除数的字长必须为除数字长的2倍。如果被除数字长不够，就要使用字位扩展指令来扩展其位数。
无符号除法指令和有符号除法指令对6个标志位均无影响。
除数为16位或8位寄存器或者内存单元

## Slide 72: （1）无符号数除法指令
格式
DIV OPRD；OPRD的长度确定除法类型
OPRD可以是寄存器或者内存单元，但不能是立即数
操作：字节操作 (AL)  (AX)/(OPRD)的商
(AH)  (AX)/(OPRD)的余数
字操作 (AX)  (DX, AX)/(OPRD)的商
(DX)  (DX, AX)/(OPRD)的余数
若除数为零或AL中商大于FFH,(或AX中商大于FFFFH)，则CPU产生一个类型0的内部中断。

## Slide 73
【1】
DIV BL ；（AX）除以（BL），商=（AL），余数=（AH）
DIV WORD PTR[SI]；
；（DX）:(AX)除以SI和SI+1所指向单元的内容，
；商=（AX），余数=（DX）
【2】
MOV AX，7FA2H ；（AX）=7FA2H
MOV BX，03DDH ；（BX）=03DDH
CWD ；（DX）:(AX)=00007FA2H
DIV BX ；商=（AX）=0021H，
；余数=（DX）=0025H

## Slide 74: （2）有符号数除法指令
这条指令除要求操作数为有符号数外，在格式和功能上都和DIV指令类似。
例：
IDIV CX ；DX和AX中的32位数除以（CX），
；商=（AX），余数=（DX）
IDIV BYTE PTR[BX]；（AX）除以BX所指单元中的内容，
；商=（AL），余数=（AH）
IDIV指令的结果，商和余数均为带符号数，且余数符号与被除数符号相同。如-26除以+4，可得到两种结果，一是商=-6，余数=-2；另一种是商=-7，余数=+2。两种结果都正确，但是，按照8086指令系统规定，会取第一种结果。

## Slide 75
BCD码
BCD码：用四个二进制位表示一个十进制数字；最常用的是8421 BCD码。
压缩BCD码：每一个10进制位用4位二进制表示，一个字节可以表示2个10进制数。
如：56的压缩型8421 BCD码是01010110；
非压缩BCD码：每一个10进制位用1个字节二进制表示。其中，高4位为0，低4位存放对应的二进制数。
如：5的非压缩型BCD码是0000 0101，56的非压缩型BCD码是00000101 00000110。
3.4.2.5 BCD码调整指令
真值 8 64
二进制编码 08H 40H
压缩BCD码 08H 64H
非压缩BCD码 08H 0604H

## Slide 76
BCD码运算调整指令
加法10进制调整指令：DAA,AAA
减法10进制调整指令：DAS,AAS
乘法10进制调整指令：AAM
除法10进制调整指令：AAD
注：
BCD调整指令不能单独使用，必须跟在算术运算指令之后（除法例外）。
均为隐含寻址方式，隐含的操作数是AL或AL、AH。
BCD码本质上是十进制数，即应遵循逢十进一的规则。而计算机是按二进制（十六进制）进行运算，并未按十进制规则进行运算。
Notes: BCD码使用频率不高，所以任何CPU都不会设置专门的BCD运算指令。遇到BCD码的运算，只能利用普通2进制运算指令来进行。但是，运用2进制的运算指令得到的结果就会失去BCD码的特征。

## Slide 77
（1）压缩BCD码加法十进制调整指令DAA
DAA用于对两个压缩BCD码相加之后的和（结果必须存入AL）进行调整，产生正确的压缩BCD码。
调整方法：
若（AL）中低4位>9或AF=1，则（AL）+06H →（AL），并使AF=1
若（AL）中高4位>9或CF=1，则（AL）+60H →（AL），并使CF=1

## Slide 78
例1：编程用压缩BCD数计算48+27=?
MOV AL，48H
ADD AL，27H
DAA
则ADD结果为：01101111。而BCD数48H+27H应该等于75H，但ADD运算结果为6FH，结果不正确，应该采用DAA指令进行调整。
因为低4位（1111）>9,故进行加6调整：01101111+00000110=01110101
可以看出，调整后：（AL）=75H，AF=1，CF=0，结果正确。

## Slide 79
（2）非压缩BCD码加法十进制调整指令AAA
AAA指令用于对两个非压缩BCD数相加之和（结果必须存入AL）进行调整，形成一个正确的非压缩BCD码，调整后的结果低位存入AL，高位存入AH。
具体步骤为：
若（AL）中低4位>9或AF=1，则（AL）+6,（AH）+1，AF=1；
屏蔽掉（AL）高4位，即（AL）←（AL）∩0FH；
CF←AF

## Slide 80
例2：
计算8＋9 0000 1000
+0000 1001
0001 0001 ＝ 11
结果应为17，而计算机相加为11，原因在于运算过程中，如
遇到低4位往高4位产生进位时（此时AF=1）是按逢十六进一
的规则，但BCD码要求逢十进一，因此只要产生进位，个位就
会少6，这就要进行加6调正。
这个1代表了16，而实际上仅应为10。

## Slide 81
实际上当低4位的结果＞9(即A～F之间)时，也应进行加6调整 (原因是逢十没有进位，故用加6的方法强行产生进位) 。
例1：
用非压缩BCD码计算9+4=？
MOV AL，09H ；BCD数9
MOV BL，04H ；BCD数4
ADD AL，BL ；（AL）=09H+04H=0DH
AAA ；（AL）=0DH+06H=03H（高4位清零）
；（AH）=1
；（AF）=1；（CF）=1

## Slide 82
（3）压缩BCD码减法十进制调整指令DAS
DAS用于对两个压缩BCD码相减后的结果（存入AL）进行调整，产生正确的压缩BCD码。对标志位的影响与DAA指令相同。调整方法如下：
若（AL）中低4位>9或AF=1，则（AL）-06H，AF=1
若（AL）中高4位>9或CF=1，则（AL）-60H，CF=1

## Slide 83
例：压缩BCD码十进制减法调整
mov al,85h
sub al,48h ;al=3Dh
das ;al=37h
将两个压缩BCD码相减后的结果调整为压缩BCD码
低4位大于9，则AL-6

## Slide 84
（3）非压缩BCD码减法十进制调整AAS
AAS用于对两个非压缩BCD码相减后的结果（存入AL）进行调整，产生正确的非压缩BCD码，其低位存入AL，高位存入AH。对标志位的影响与AAA指令相同。调整方法如下：
若（AL）中低4位>9或AF=1，则（AL）-06H，（AH）-1，AF=1
屏蔽掉（AL）高4位，即（AL）←（AL）∩0FH；
CF←AF

## Slide 85
（4）乘法的十进制调整指令AAM
AAM是非压缩BCD码乘法的十进制调整指令。对两个非压缩BCD码数相乘的结果（存入AX）进行调整，以得到正确的结果。具体步骤：
（AH）←（AL）/0AH
（AL）←（AL）%0AH
即把AL寄存器的内容除以OAH，商存入AH，余数存入AL。

## Slide 86
说明：
AAM的实质是把AL中的二进制数转换为十进制数，所以对于不超过99的二进制数，只用一条AAM指令即可实现二-十进制转换
AAM指令影响PF、SF和ZF标志位
执行AAM指令前须有一条MUL指令（BCD码总视为无符号数）将两个非压缩BCD码相乘，结果放入AL，然后用AAM指令进行调整。

## Slide 87
例：
用非压缩BCD码计算7*9=？
MOV AL，07H ；（AL）=07H，即非压缩BCD数7
MOV BL，09H ；（AL）=09H，即非压缩BCD数9
MUL BL ；（AX）=07H*09H=0603H
AAM ；（AX）=0603H，即非压缩BCD数63，SF=0，
； ZF=0，PF=1

## Slide 88
（5）除法的十进制调整指令AAD
在两个非压缩BCD码相除之前，先用一条AAD指令进行调整，然后再用DIV指令。具体步骤：
（AL）←（AH）*A+（AL）
（AH）←0
即把AX中的非压缩BCD码（十位数放AH，个位数放AL）调整为二进制数，并将结果放入AL中。AAD的操作实质上是把AX中的两位十进制数转换为二进制数，所以对于不超过99的十进制数，只用一条AAD指令即可实现十-二进制转换。
AAD指令影响PF、SF和ZF标志位。

## Slide 89
例：
计算23/4=？
MOV AX，0203H ；（AX）=0203H，即非压缩BCD数23
MOV BL，4 ；（BL）=04H，即非压缩BCD数4
AAD ；（AX）=02H*0AH+03H=0017H
DIV BL ；（AH）=03H，（AL）=05H，即商5余3
执行完AAD后，（AH）=0，（AL）=17；再执行DIV指令后，（
AH）=03H，（AL）=05H

## Slide 90
逻辑运算
and，or，not，xor，test
移位操作
非循环移位，循环移位
3.4.3 逻辑运算和移位指令
说明
逻辑运算指令对操作数的 要求大多与MOV指令相同。
除“非”运算指令 外，其余逻辑运算指令的执行都会使标志位OF=CF=0,AF值不定，并对SF，PF和ZF有影响。

## Slide 91: （1）“与”指令AND：
格式：
  AND OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“与”，结果送目标地址。
说明：
源操作数OPRD2可以是寄存器、存储器或立即数，但目标操作数OPRD1只能是寄存器或存储器
3.4.3.1 逻辑运算指令

## Slide 92: “与”指令的应用
实现两操作数按位相与的运算
  AND BL，[SI]
使目标操作数的某些位不变，某些位清零
  AND AL，0FH
在操作数不变的情况下使CF和OF清零
  AND AX，AX

## Slide 93
例
从地址为3F8H端口中读入一个字节数，如果该数bit1位为1，则可从38FH端口将DATA为首地址的一个字输出，否则就不能进行数据传送。编写相应的程序段。

## Slide 94
开 始
取待输出数的偏移地址
读入状态字
测试bit1位状态
Bit1=1？
取输入口地址
取输出口地址
输出一个字
N
Y

## Slide 95
LEA SI，DATA
MOV DX，3F8H
WATT：IN AL，DX
AND AL，02H
JZ WATT ；ZF=1转移
MOV DX，38FH
MOV AX，[SI]
OUT DX，AX

## Slide 96: （2）“或”运算指令OR
格式：
  OR OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“或”，结果送目标地址
说明：
对操作数的要求以及对标志位的影响和AND指令一样

## Slide 97: “或”指令的应用
实现两操作数相“或”的运算
  OR AX，[DI]
使某些位不变，某些位置“1”
  OR CL，0FH
在不改变操作数的情况下使OF=CF=0
  OR AX，AX

## Slide 98: 【例】奇偶校验
OR AL，AL
JPE GOON
OR AL，80H
GOON：….
OR 指令将 AL 与自身按位或，结果仍是 AL 的原始值。
关键作用：操作后，奇偶标志位 PF（Parity Flag）会被设置。
若 AL 中 1 的个数为 偶数，PF = 1；若为 奇数，PF = 0。
PF=1则转移

## Slide 99: （3）“非”运算指令
格式：
  NOT OPRD
操作：
  操作数按位取反再送回原地址
  操作数为8位或16位的寄存器或者存储器操作数，但不能是立即数
注：
  指令中的操作数不能是立即数
  指令的执行对标志位无影响
例：NOT BYTE PTR[BX]

## Slide 100: （4）“异或”运算指令
格式：
  XOR OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“异或”，结果送目标地址
例：
XOR BL，80H
XOR AX，AX
某一操作数和自身相“异或”，结果为0，在程序中常利用这一特性，使某寄存器清零

## Slide 101: （5）“测试”指令TEST
格式：
  TEST OPRD1，OPRD2
操作：
  执行“与”运算，但运算的结果不送回目标地址，只是影响标志位。
应用：
  常用于测试某些位的状态
例：
TEST AL，02H；若AL中D1位为1，则ZF=0，否则ZF=1
TEST AX，8000H；若AX中最高位为1，则ZF=0，否则ZF=1

## Slide 102
TEST AX，AX；该条语句，影响ZF标志位,可判断AX是否为0
如果AX的内容为空，那么执行该语句后ZF标志位为1
如果AX的内容不为空，那么执行该语句后ZF标志位为0

## Slide 103
非循环移位指令
循环移位指令
注：
移动一位时由指令直接给出；
移动两位及以上，则移位次数由CL指定。
3.4.3.2 移位指令

## Slide 104: （1）非循环移位指令
逻辑左移SHL
算术左移SAL
逻辑右移SHR
算术右移SAR
左移可实现乘法运算
右移可实现除法运算

## Slide 105: 算术左移和逻辑左移
算术左移指 令：
SAL OPRD，1
SAL OPRD，CL
逻辑左移指 令：
SHL OPRD，1
SHL OPRD，CL
有符号数
无符号数
0
CF
Notes: 所有位向左移动 n 位
高位依次移入 CF（最后移出的那一位）
低位补0
相当于无符号数乘以 2^n

## Slide 106
在移动次数为1的情况下，若移位之后，操作数的最高位与CF标志位的值不相等，则溢出标志位OF=1，否则OF=0.此外，指令还影响标志位PF、SF和ZF。
SHL指令和SAL指令的区别是：逻辑左移指令SHL将操作数视为无符号数，而算术左移指令SAL将操作数视为有符号数。OF=1对SHL指令不表示左移后溢出，而对SAL指令表示移位后超出了符号数的表示范围。

## Slide 107
注意：SAL指令不能在Debug中测试，但可以在MASM中编译，因为汇编中将SAL自动转换为SHL执行的，这点可以通过对MASM生成的EXE文件反编译进行验证。
反编译
参考资料：浅谈8086汇编语言中SAL指令的应用研究，冯文超

## Slide 108
【例】
MOV AL，41H
SHL AL，1
执行结果：（AL）=82H，CF=0，OF=1.若视82H位无符号数，则它没有溢出（82H<FFH）；若视为有符号数，则溢出了（82H>7FH），因为移位后正数变成了负数。

## Slide 109: 逻辑右移SHR
格式：
SHR OPRD，1
SHR OPRD，CL
0
CF
无符号数的右移
它将目标操作数视为无符号数，其操作是将目的操作数顺序向右移1位或CL指定的位数，每右移1位，右边的最低位移入标志位CF，而在左边的最高位补0。
SHR指令也影响标志位CF和OF。如果移动次数为1，且移位之后新的最高位和次高位不相等，则标志位OF=1，否则OF=0。若移位次数不为1，则OF状态不定。

## Slide 110: 例1：
MOV AL，68H
MOV CL，2
SHR AL，CL
0
CF
0 1 1 0 1 0 0 0
AL
0
0 0 1 1 0 1 0 0
AL
CF
0
0
0 0 0 1 1 0 1 0
AL
CF
0
0
移动1次
移动2次

## Slide 111
【例】将1000H开始存放的4个压缩BCD码转换为ASCII码存放在3000H开始的单元中去。
┇
┇
12H
34H
56H
78H
┇
1000H
3000H

## Slide 112
MOV SI,1000H
MOV DI,3000H
MOV CX,4
Next：MOV AL,[SI]
MOV BL,AL
AND AL,0FH
OR AL,30H
MOV [DI],AL
INC DI
MOV AL,BL
PUSH CX
MOV CL,4
SHR AL,CL
OR AL,30H
MOV [DI],AL
INC DI
INC SI
POP CX
DEC CX
JNZ Next
HLT
为什么要或30H

## Slide 113: 算术右移
格式：
SAR OPRD，1
SAR OPRD，CL
有符号数的右移
CF
SAR指令将目标操作数视为有符号数，格式与SHR相同。指令的操作是将目标操作数顺序向右移1位或CL指定的位数，操作数最低位移入标志位CF。
与SHR指令的区别是：算术右移时最高位不是补零，而是保持不变。
对标志位CF、OF、PF、SF和ZF有影响，但使AF值不定。
Notes: 右移等同于除法，在有符号除法中，当除数的符号为正时，商的符号要和被除数符号相同，所以才要求符号位（最高位）向右移到次高位的同时其值保持不变。

## Slide 114
SAR和SHR的区别
汇编语言中SAR和SHR指令都是右移指令，SAR是算数右移指令（shift arithmetic right），而SHR是逻辑右移指令（shift logical right）。
两者的区别在于SAR右移时保留操作数的符号，即用符号位来补足，而SHR右移时总是用0来补足。
例：10000000算数右移1位是11000000，而逻辑右移1位是01000000。

## Slide 115: （2）循环移位指令
不带进位的循环移位
带进位的循环移位
左移 ROL
右移 ROR
左移 RCL
右移 RCR
指令格式、对操作数的要求与非循环移位指令相同

## Slide 116: 不带进位的循环移位
CF
CF
左移 ROL
右移 ROR
ROL和ROR指令影响CF和OF标志位
把目的地址中的数据循环左移CL次，每次从最高位（最左）移出的数据位都补充到最低位（同时也送往CF），最后从最高位（最左）移出的数据位保存到CF标志位。
把目的地址中的数据循右移CL次，每次从最低位（最右）移出的数据位都补充到最高位（同时也送往CF），最后从最低位（最右）移出的数据位保存到CF标志位。

## Slide 117: 带进位的循环移位
CF
CF
左移 RCL
右移 RCR
RCL和RCR指令影响CF和OF标志位
Notes: 所有位向左移动 1 位
CF 移入最低位
最高位移入 CF
形成一个 n+1 位的循环（n 位数据 + CF）

## Slide 118
例如：mov al, 10011010B ; AL = 10011010
  clc ; CF = 0
  rcl al, 1 ; 带进位循环左移1位
; 操作过程：
; 原数：CF=0, AL=1 0 0 1 1 0 1 0
; CF = 1 (原最高位)
; 结果：CF=1, AL=00110100B

## Slide 119
3.4.4 串操作指令
针对数据块或字符串的操作；
可实现存储器到存储器的数据传送；
待操作的数据串称为源串，目标地址称为目标串。
源串一般存放在DS段，偏移地址由SI指定，允许段重设；
目标串必须在ES段，偏移地址由DI指定；指令自动修改地址指针，修改方向由DF决定。
DF=0
DF=1
数据块长度值由CX指定
可增加自动重复前缀以实现自动修改CX内容。
增地址方向
减地址方向

## Slide 120: 重复前缀
无条件重复
  REP
条件重复
  REPE 相等重复
  REPZ 为零重复
  REPNE 不相等重复
  REPNZ 不为零重复
CX≠0 且 ZF=1
CX≠0 且 ZF=0
CX≠0 重复

## Slide 121: 串操作指令流程(以传送操作为例)
取源串地址
取目标串地址
设串长度
传送一个字节或字
修改地址指针
修改串长度值
传送完否？
N
Y
设操作方向

## Slide 122: 串操作指令
串传送 MOVS
串比较 CMPS
串扫描 SCAS
串装入 LODS
串送存 STOS

## Slide 123: （1）串传送指令
格式：
MOVS OPRD1，OPRD2 ；多用在需要段超越的场合
MOVSB ；隐含了操作数地址，源串和目标串地址取默认值
MOVSW ；与MOVSB类似，差别是该指令一次传送一个字
串传送指令常与无条件重复前缀连用
串传送指令允许进行内存单元到内存单元的数据传送，解决了MOV指令不能直接在内存单元之间传送数据的限制。

## Slide 124
【例】设变量ADDR1和ADDR2为字类型时，下面两条指令是等效的。 MOVS ADDR1, ADDR2
MOVSW
上述第一条指令中的操作数仅指出了指令为字操作类型，实际目标操作数与源操作数的逻辑地址由ES:DI和DS:SI指出
其中第二，三种格式明确地注明是传送字节或字，第一种格式则应在操作数中表明是字还是字节操作，例如：
MOVS ES：BYTE PTR[DI]，DS：[SI]

## Slide 125
【例】对比用MOV指令和MOVS指令实现将200个字节数据从内存的一个区域送到另一个区域的程序段。
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD
REP MOVSB
HLT
Notes: 汇编语言HLT和 END的不同:前者是cpu暂停，等到有复位信号或中断信号输入再运行,后者直接结束

## Slide 126: （2）串比较指令
格式：
CMPS OPRD1，OPRD2
CMPSB
CMPSW
串比较指令常与条件重复前缀连用，指令的执行不改变操作数，仅影响标志位。
前缀的操作对标志位不影响
将源串地址中的字节（或字）与目标串地址中的字节（或字）相比较，但比较（相减）结果不送回目标串地址中，而是反映在标志位上。

## Slide 127
【例】测试200个字节数据是否传送正确：
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD
REPE CMPSB
TEST CX，00FFH
JZ STOP
……
STOP：HLT

## Slide 128: （3）串扫描指令
格式：
SCAS OPRD
SCASB
SCASW
执行与CMPS指令相似的操作，只是这里的源操作数是AX或AL。
常用于在指定存储区域中寻找某个关键字。
目 标
操作数

## Slide 129
【例】 要求从段首元素的偏移地址为0100H的一个字符串（字符个数为256）中找出指定的字符（如＄）。可用REPNZ SCASB指令实现。程序如下：
CLD ; DF＝0，地址自动递增
MOV DI, 0100H ; 目标串首元素的偏移地址
MOV CX, 256 ; 设置计数器初始值
MOV AL, ‘＄’ ; 设关键字
REPNZ SCASB ; 找关键字，若未找到则重复查找

## Slide 130: （4）串装入指令
格式：
LODS OPRD
LODSB
LODSW
操作：
  对字节：
  对 字：
源操作数
[DS:SI]
[DS:SI]
AL
AX
用于将内存某个区域的数据串依次装入累加器，以便显示或输出到接口。
LODS指令一般不加重复前缀。
串装入指令不影响标志位，且一般不带重复前缀

## Slide 131: （5）串存储指令
格式：
STOS OPRD
STOSB
STOSW
操作：
  对字节： AL
  对 字： AX
目 标
操作数
[ES:DI]
[ES:DI]
将待送存的数据放入AL（字节数）或AX（字数据）
确定操作方向（增地址/减地址）和区域大小（串长度值）
使用串存储指令+无条件重复前缀，实现数据传送
常用于将内存某个区域置同样的值

## Slide 132
【例】 将字符$送入附加段中偏移地址为0100H的连续五个单元中。
CLD ; DF＝0，地址自动递增
MOV CX, 5 ; 设置计数器
MOV DI, 0100H ; 目标串首元素的偏移地址
MOV AL, ‘$’ ; 设置关键字
REP STOSB ; 连续将‘$’写入相应存储单元中

## Slide 133
例
将内存某单元清零。设计思想如下：
区域首地址送ES：DI
串长度送CX
置方向标志DF
0送累加器AL
执行串送存指令

## Slide 134
转移指令
循环控制
过程调用
中断控制
3.4.5 程序控制指令

## Slide 135
程序控制类指令的本质是：控制程序的执行方向
决定程序执行方向的因素：CS，IP
控制程序执行方向的方法：
修改CS和IP，则程序转向另一个代码段执行；
仅修改IP，则程序将改变当前的执行顺序，转向本代码段内其它某处执行。
程序控制类指令与程序执行方向

## Slide 136
无条件转移指令
无条件转移到目标地址，执行新的指令
有条件转移指令
在具备一定条件的情况下转移到目标地址
3.4.5.1 转移指令

## Slide 137
原则上可实现在整个内存空间的转移
无条件转移指令

## Slide 138: （1）段内相对转移
转移的目标地址由指令直接给出
格式：
  JMP Label
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段
位移量
下一条要执行指令的偏移地址=当前IP+位移量
地址标号

## Slide 140
【例】
……
MOV AX，BX
JMP SHORT NEXT
AND CL，0FH
……
NEXT：OR CL，7FH

## Slide 141: （2）段内间接转移
段内间接转移
  转移的目标地址存放在某个16位寄存器或存储器
  的某两个单元中
【例】
  JMP BX
  若：BX=1200H
  则：转移的目标地址=1200H
JMP
┇
┇
代码段
1200H
MOV

## Slide 142: 【例】
JMP WORD PTR[BX]
设：BX=1200H
JMP
┇
┇
┇
代码段
数据段
BX=1200
┇
XXH
XXH
IP
指令码

## Slide 143: 【例】
2000:0100 MOV AX,1200H
2000:0103 JMP NEXT
┅
2000:0120 NEXT: MOV BX,1200H
JMP BX
┅
2000:1200

## Slide 144: （3）段间直接转移
段内直接转移
  转移的目标地址由指令直接给出。指令操作码后的连续两个字作为立即地址，低字作为偏移地址送入IP，高字作为段地址送入CS。
格式：
  JMP FAR Label
Label必须用一个32位数表达，叫做32位远指针，它就是逻辑地址。
【例】JMP 8000H：1200H

## Slide 145: （4）段间间接转移
  转移的目标地址由指令中的32位操作数给出
  【例】JMP DWORD PTR[BX]
XXH
XXH
XXH
XXH
BX
IP
CS
JMP
┇
┇
┇
┇
指令码
代码段1
代码段2
数据段
指令执行前：（DS）=3000H，（BX）=3000H，（33000H）=0BH，（33001H）=20H，（33002H）=10H，（33003H）=80H
则指令执行后，（IP）=200BH，（CS）=8010H。
转移后的目标地址=8210BH

## Slide 146: 【例】
MOV SI，1122H
MOV WORD PTR[SI]，0120H
ADD SI，2
MOV WORD PTR[SI]，0122H
JMP DWORD PTR[SI-2]
JMP WORD PTR[SI]
JMP
1122H
┇
┇
┇
代码段
数据段
01H
22H
20H
01H
IP
CS
IP

## Slide 147
jmp short 标号对应机器码分析
注意事项
结果中，jmp short s被编译成了EB00 的机器码。s标号的地址不是00，因为jmp short s指令和s标号之间是相挨的，也就是说，jmp short s指令的下一条指令就是s标号所在的指令，所以，这里的00指的是正在执行的指令的下一条指令距离标号处指令的相对位移大小。

## Slide 148
两个实验来验证：
实验1——往前加机器码不变。
实验2——往后加机器码改变。
在指令后，标号前加上其他指令后，理论上来说，相对变大，机器指令会变为EBxx，其中xx是比00更大的数。
可以得到，jmp short s指令编译成机器码后，包含的是下一条指令到标号之间的相对位移大小。
Notes: 来源于知乎

## Slide 149
在满足一定条件下，程序转移到目标地址继续执行
条件转移指令均为段内短转移，即转移范围为：
-128------+127
条件转移指令

## Slide 150
（1）以单个状态标志作为转移条件
助记符 转移条件
JS
JO
JP
JC
ZF=1
SF=1
OF=1
PF=1
CF=1
JZ /JE
助记符 转移条件
JNS
JNO
JNP
JNC
ZF=0
SF=0
OF=0
PF=0
CF=0
JNZ /JNE
（2）以CX的值为0作为转移条件
助记符
转移条件
JCXZ
CX=0
四种转移条件

## Slide 151
（3）以两个无符号数比较的结果作为转移条件
助记符
转移条件
JA
/
JNBE
CF
∨
ZF=0
不小于或者不等于
JAE
/
JNB
/
JNC
CF=0
大于或等于
JB
/
JNAE
/
JC
CF=1
小于
JBE
/
JNA
CF
∨
ZF=1
小于或等于

## Slide 152
（4）以两个有符号数比较的结果作为转移条件
助记符
转移条件
JG
/
JNLE
（
SF
⊕
OF
）
∨
ZF=0
大于
/
不小于等于
JGE
/
J
N
L
SF
⊕
OF=0
大于等于
/
不小于
JL
/
JNGE
SF
⊕
OF=1
小于
/
不大于等于
JLE
/
JNG
（
SF
⊕
OF
）
∨
ZF=1
小于等于
/
不大于

## Slide 153
【例】JZ/JNZ指令
test al,80h ；测试最高位
jz next0 ；D7＝0（ZF＝1），转移
mov ah,0ffh ；D7＝1，顺序执行
jmp done ；无条件转向
next0: mov ah,0
done: ...
test al,80h ；测试最高位
jnz next1 ；D7＝1（ZF＝0），转移
mov ah,0 ；D7＝0，顺序执行
jmp done ；无条件转向
next1: mov ah,0ffh
done: ...

## Slide 154
；计算|X－Y|（绝对值）
；X和Y为存放于X单元和Y单元的16位操作数
；结果存入result
mov ax,X
sub ax,Y
jns nonneg
neg ax ；neg是求补指令
nonneg:mov result,ax
【例】：JS/JNS指令

## Slide 155
计算X－Y；
；X和Y为存放于X单元和Y单元的16位操作数
；若溢出，则转移到overflow处理
mov ax,X
sub ax,Y
jo overflow
... ；无溢出，结果正确
overflow: ... ；有溢出处理
【例】：JO/JNO指令

## Slide 156
记录BX中1的个数
xor al,al；AL＝0，CF＝0
again: test bx,0ffffh ；等价于
；cmp bx,0
je next
shl bx,1
jnc again
inc al
jmp again
next: ...；AL保存1的个数
【例】JC/JNC指令
xor al,al；AL＝0，CF＝0
again: cmp bx,0
jz next
shl bx,1；也可使用
；shr bx,1
adc al,0
jmp again
next: ...；AL保存1的个数

## Slide 157
循环范围：
  以当前IP为中心的-128～+127范围内循环。
循环次数由CX寄存器指定。
循环指令：
LOOP
*LOOPZ
*LOOPNZ
无条件循环指令
条件循环指令
3.4.5.2 循环控制指令

## Slide 158: （1）无条件循环指令
格式：
LOOP LABEL
循环条件：
CX ≠ 0
操作：
DEC CX
JNZ 符号地址

## Slide 159
格式：
LOOPZ LABEL
LOOPE LABEL
循环条件：
CX ≠ 0 ZF=1
格式：
LOOPNZ LABEL
LOOPNE LABEL
循环条件：
CX ≠ 0 ZF=0
功能：CX－1→CX，若CX≠0且ZF=1则转移至目标，否则停止循环(CX=0或ZF=0)。
（2）条件循环指令
不影响标志位

## Slide 160
  LOOPxx 目标地址
助记符
转移条件
不转移条件
LOOP
CX
≠
0
CX=0
LOOPZ
CX
≠
0
且
ZF
=1
CX=0
或
ZF=0
LOOPNZ
CX
≠
0
且
ZF=0
CX=0
或
ZF=1
LOOP退出循环条件是（CX）= 0
LOOPZ和LOOPNZ提供了提前结束循环的可能，不一定要等到(CX)= 0才退出循环：
在串中查找字符，不相等时继续查找，使用指令LOOPNZ。
比较两串时，当有字符不等就可退出，使用指令LOOPZ。

## Slide 161
【例】记录空格个数
mov cx,count ；设置循环次数
mov si,offset string
xor bx,bx ；bx＝0，记录空格数
jcxz done ；如果长度为0，退出
mov al,20h
again: cmp al,es:[si]
jnz next ；ZF＝0非空格，转移
inc bx ；ZF=1是空格，个数加1
next: inc si
loop again
；字符个数减1，不为0继续循环
done: hlt
dec cx
jnz again
cmp cx,0
jz done

## Slide 162
3.4.5.3 过程调用和返回
子过程（程序）是完成特定功能的一段程序
当主程序（调用程序）需要执行这个功能时，采用CALL调用指令转移到该子程序的起始处执行
当运行完子程序功能后，采用RET返回指令回到主程序继续执行
CALL label
主程序
RET
子程序
回到CALL指令后的指令处
——返回地址（断点地址）

## Slide 163: 调用指令的执行过程
保护断点；
  将调用指令的下一条指令的地址（断点）压入堆栈。
获取子过程的入口地址：子过程第1条指令的偏移地址
执行子过程，含相应参数的保存及恢复；
恢复断点，返回原程序。将断点偏移地址由堆栈弹出。
CALL指令需要保存返回地址：
段内调用——入栈偏移地址IP
SP←SP－2，SS:[SP]←IP
段间调用——入栈偏移地址IP和段地址CS
SP←SP－2，SS:[SP]←IP
SP←SP－2，SS:[SP]←CS

## Slide 164: 过程调用
段内调用
段间调用
段内直接调用
段内间接调用
段间直接调用
段间间接调用
CALL OPRD

## Slide 165
被调用程序与调用程序在同一代码段
  调用前只需保护断点的偏移地址
格式：
CALL NEAR PROC
执行过程：
近过程名
代码段1
调用程序
被调用程序
代码段1
将断点的偏移地址压入堆栈
根据过程名找子程序入口
（1）段内调用
PUSH IP
JMP NEAR PTR PROC

## Slide 166: 【例】
（1）CALL NEAR PROC
（2）CALL WORD PTR[SI]
直接调用（NEAR可省略）
间接调用
44H
33H
CALL
代码段
数据段
┇
设：SI=1200H
CS=6000H
1200H
执行第（2）条指令后：
CS =6000H
IP =3344H

## Slide 167: （2）段间调用
子过程与原调用程序不在同一代码段
断点保护时的压栈顺序：先将断点的CS压栈，再压入IP。
调用前需保护断点的段基地址和偏移地址

## Slide 168: 【例】
格式：
CALL FAR PROC
格式例：
  CALL 3000H：2100H （直接调用）
  CALL DWORD PTR[SI]（间接调用）
XXH
XXH
CALL
代码段
数据段
┇
SI
XXH
XXH
CS
IP
PUSH CS
PUSH IP
JMP FAR PTR PROC

## Slide 169
根据段内和段间、有无参数，分成4种类型
  RET ；无参数段内返回
  RET i16 ；有参数段内返回
  RETF ；无参数段间返回
  RETF i16 ；有参数段间返回
需要弹出CALL指令压入堆栈的返回地址
  段内返回——出栈偏移地址IP
  IP←SS:[SP]， SP←SP＋2；POP IP
  段间返回——出栈偏移地址IP和段地址CS
  IP←SS:[SP]，SP←SP＋2； POP IP
  CS←SS:[SP]，SP←SP＋2; POP CS
POP IP
SP=SP+i16
（3）返回指令
Notes: 清理堆栈:一般在调用某个子程序之前，会像堆栈中压入一些参数供子程序使用。那么，子程序在返回时，如果要主动废除这些压入的参数的话，就可以通过RET XX来实现。XX--〉代表压入的参数的字节数目。

## Slide 170
【例】子程序
；主程序
mov al,0fh ；提供参数AL
call htoasc ；调用子程序
...
；子程序：将AL低4位的一位16进制数转换成ASCII码
htoasc: and al,0fh ；只取al的低4位
or al,30h ；al高4位变成3
cmp al,39h ；是0～9，还是0Ah～0Fh
jbe htoend
add al,7 ；是0Ah～0Fh，加上7
htoend: ret ；子程序返回
Notes: RET之前修改执行 mov bx,0; push bx 会发生什么？

## Slide 171
call 和 ret 的配合使用讨论1
下面程序结束前，bx中的值是多少？
Notes: 执行的主要过程
我们来看一下 CPU 执行这个程序的主要过程：
（1）CPU 将call s指令的机器码读入，IP指向了call s后的指令mov bx,ax，然后CPU执行call s指令，将当前的 IP值（指令mov bx,ax的偏移地址）压栈，并将 IP 的值改变为标号 s 处的偏移地址；
（2）CPU从标号 s 处开始执行指令，loop循环完毕，(ax)=8；
（3）CPU将ret指令的机器码读入，IP指向了ret 指令后的内存单元，然后CPU 执行 ret 指令 ，从栈中弹出一个值（即 call 先前压入的 mov bx,ax 指令的偏移地址）送入 IP 中。则CS:IP指向指令mov bx,ax；
（4）CPU从 mov bx,ax 开始执行指令，直至完成。
得出结果
因此，程序返回前，(bx)=8 。我们可以看出，从标号 s 到ret的程序段的作用是计算2的N次方，计算前，N的值由CX提供。

## Slide 172
call 和 ret 的配合使用讨论2

## Slide 173
具有子程序的源程序框架

## Slide 174
中断
中断源
中断的类型
中断指令
3.4.5.4 中断指令

## Slide 175: 中断与过程调用
中断是随机事件或异常事件引起，调用则是事先已在程序中安排好；
响应中断请求不仅要保护断点地址，还要保护FLAGS内容；
调用指令在指令中直接给出子程序入口地址，中断指令只给出中断向量码，入口地址则在向量码指向的内存单元中。

## Slide 176: （1）中断指令
格式：
INT n
说明：
nх4
中断类型码
n=0 〜 255
n х4
XXH
XXH
XXH
XXH
入口的段地址
入口的偏移地址
存放中断服务子程序入口地址的单元的偏移地址
代码段
数据段
┇
该单元在数据段，段地址=DS
┇

## Slide 177: 中断指令的执行过程
将FLAGS压入堆栈；
将INT指令的下一条指令的CS、IP压栈；
由n×4得到存放中断向量的地址；
将中断向量（中断服务程序入口地址）送CS和IP寄存器；
转入中断服务程序。

## Slide 178: 中断指令的执行过程
n×4
22H
11H
00H
67H
IP
CS
68122H
MOV
代码段
数据段
┇
堆栈段
SP
FLAGSH
FLAGSL
IPH
CSL
CSH
IPL
┇
SP
SP
SP

## Slide 179: 例
执行程序段：
CS IP
┇
6200H:0110H INT 21H
6200H:0112H MOV AX，BX
┇
12H
01H
00H
62H
SP=1200
FLAGSL
FLAGSH
SP=11FA
执行INT指令后
堆栈段

## Slide 180
执行INT 21H指令后
IP=[21Hх4]
CS==[（21Hх4）+2]
0084H
23H
11H
00H
20H
IP
CS
数据段
┇
┇
┇
代码段
XX
21123H
中断服务子程序

## Slide 181: （2）溢出中断指令
格式：
INTO
若OF=1,则启动一个类型为4的中断过程,给出一个出错标志,如果OF=0,不做任何操作。
INTO指令通常安排在有符号数加减运算指令之后。
相当于
INT 4

## Slide 182: （3）中断返回指令
格式：
IRET
中断服务程序的最后一条指令，负责
恢复断点
恢复标志寄存器内容

## Slide 183: （6）处理器控制指令
对标志位的操作
与外部设备的同步

## Slide 184: 结束语
掌握：
指令的格式及意义；
指令对操作数的要求及对标志位的影响；
指令的应用。

## Slide 185
Thank You !